ETT FORSINKET OG ETT DIREKTE RELE, NC-INNGANG.

ART.NR 2141D

FORSINKELSE JUSTERBAR MED POT. STD TID: 0 - 2 MINUTTER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24V dc.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 1 mA, AKTIV: 28 mA.

VED 24V: I HVILE: 6 mA, AKTIV: 34 mA.

I NC-SLØYFEN: 2 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm. (PCB MÅL: 87 X 57 mm)

NÅR NC-INNGANGEN BLIR BRUTT, AKTIVISERES ETT RELE DIREKTE. DET ANDRE RELEET SOM ER TIDSFORSINKET, AKTIVISERES FØRST ETTER VALGT TID. DERSOM INNGANGEN BLIR LUKKET FØR VALGT TID ER UTGÅTT, VIL IKKE TIDSFORSINKET RELE BLI AKTIVISERT OG DIREKTERELEET SOM STÅR TRUKKET VIL FALLE TIL HVILE.

21.3.2001

---------------------------------------------------------------------------------------------------